Изучено влияние вращения звезды на величину максимально возможной скорости потери массы  звездами типа Ве ранних спектральных подклассов. Уравнения звездного ветра решены в области сверхзвукового течения с учетом действия центробежной силы и гравитационного потемнения при различных значениях  для широкого диапазона масс, светимостей и радиусов звезд типа Ве ранних спектральных подклассов. Максимальное значение скорости потери массы - это наибольшее значение , при котором давление излучения в линиях способно выбросить вещество звездного ветра из гравитационной потенциальной ямы звезды. Вычисленные отношения максимальной скорости потери массы вращающейся и невращающейся звезды с такой же массой, светимостью и объемом  показывают зависимость от двух переменных: эддингтоновского фактора, модифицированного с учетом вращения, и отношения экваториальной и круговой скоростей вращения звезды. Предложена простая подгоночная формула для определения , справедливая в диапазоне светимостей, характерных для звезд типа Ве ранних спектральных подклассов.