Двухдиапазонный охлаждаемый облучатель радиотелескопа

Ипатов А.В., Чернов В.К.

Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

В качестве прототипа данного облучателя использован четырехдиапазонный облучатель (диапазоны P, L, C и K) антенны космического радиотелескопа, разработанного для проекта «Радиоастрон» в СКБ ИРЭ и АКЦ ФИАН. Двухдиапазонный облучатель представляет собой коаксиальную систему кольцевых излучателей диапазонов S и X. Каждый из излучателей возбуждается в четырех точках свернутым в цилиндр квадратурным воздушно-полосковым мостом специальной конструкции, обеспечивая работу радиотелескопа на двух круговых поляризациях в каждом диапазоне. Для снижения шумовой температуры устройства облучатель помещен в криостат с радиопрозрачным окном (укрытием), где охлаждается до температур водородного уровня. Укрытие однослойное фторопластовое. Толщина материала укрытия выбрана из условия взаимной компенсации отражений от его внутренней и внешней поверхностей для волн X-диапазона. Согласование излучателя S-диапазона выполнялось с учетом влияния укрытия. Облучатель в обоих диапазонах имеет диаграмму направленности шириной (120-130)° по уровню минус (10-12) дБ и предназначен для осесимметричных параболических антенн с отношением f/D  около 0,3-0,4.