ПЗС-системы для 6-м и других телескопов. 2000-2010 гг.

Мурзин В.А. (1), Борисенко А.Н. (1), Иващенко Н.Г. (1), Ардиланов В.И. (1), Афанасьева И.В. (1), Притыченко М.А. (1), Борисенко А.А. (1), Маркелов С.В. (1)

Вдовин В.Ф. (2), Коротаев Д.В. (2), Мансфельд М.А. (2), Перминов В.Г. (2)

(1) Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

(2) Институт прикладной физики РАН, Россия

АБСТРАКТ

Около 30 лет САО РАН самостоятельно выполняет разработки ПЗС-систем для 6-м телескопа БТА. В 80-х годах фоточувствительные ПЗС-матрицы еще не обладали достаточной квантовой эффективностью и низким шумом считывания. Тем не менее, на них отрабатывались принципы построения систем, методы малошумящей обработки сигнала и проводились астрономические наблюдения.

В 90-х годах качество ПЗС-матриц для астрономии достигло высокого уровня по квантовой эффективности, шуму считывания и косметике, а ПЗС-системы стали основным инструментом для астрономических наблюдений в оптическом и ближнем ИК диапазонах. Из производителей ПЗС-матриц научного применения в настоящее время на рынке остались только E2V Technologies. (Великобритания) и Fairchild Imaging (США), что обусловлено чрезвычайной сложностью технологий.  В настоящее время разработка ПЗС-систем для телескопов выполняется в крупных обсерваториях или астрономических лабораториях, коммерческие образцы не используются.

В последнее десятилетие САО РАН проводило работы в следующих направлениях:

- разработка методов получения минимально возможного шума считывания за счет согласованной цифровой фильтрации видеосигнала из его смеси с шумом;

- разработка методов получения максимально необходимой долговременной фотометрической стабильности ПЗС-систем;

- внедрение современных типов цифровых  сигнальных процессоров (ЦСП) и ПЛИС для реализации  вышеуказанного;

- разработка быстродействующих ядер жесткого реального времени для ЦСП;

- разработка новых моделей азотных оптических криостатов для больших ПЗС-матриц, а также разработка безазотных систем охлаждения приемников изображения с применением газовых рефрижераторов (систем замкнутого цикла) или термоэлектрических батарей. Разработки выполнялись совместно с Институтом прикладной физики РАН;

Результатом работы явилось внедрение на телескопах САО РАН двух ПЗС-систем с матрицами CCD42-40 2048 х 2048 пикселов с тонкой подложкой, а также двух систем с матрицами CCD42-90 2048 х 4608 с тонкой подложкой  и с толстой с глубоким обеднением соответственно. Системы обеспечивают близкие к предельным фотометрическую стабильность и шум считывания.

Помимо этого был выполнен заказ для телескопа LAMOST (КНР) на разработку ПЗС-систем для двухканального спектрографа низкого разрешения с использованием матриц CCD203-82 4096 х4096 пикселов с тонкой подложкой и глубоким обеднением соответственно. 	Разработаны и изготовлены ПЗС-системы для ряда российских и зарубежных обсерваторий.