## Slide 1: Параллельный программный комплекс для решения задач газовой динамики в областях со сложной геометрией на современных гибридных вычислительных системах
П.В. Павлухин, аспирант, мехмат МГУ; инженер, ФГУП НИИ “Квант”
И.С. Меньшов, д.ф.-м.н., проф., мехмат МГУ; в.н.с., ИПМ РАН им. М.В. Келдыша
семинар «Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности»
18 марта 2014г.

## Slide 2: Проблемы решения задач на суперкомпьютерах
Суперкомпьютеры сегодня и завтра – с массовыми мультитредовыми архитектурами;
Алгоритмы под них должны обладать достаточной простотой;
Трехмерные задачи во многих случаях со сложной геометрией и, следовательно, с сетками большого размера;
Для явных схем (простых для распараллеливания) это влечет уменьшение шага по времени;
Размер задач растет, шаг по времени уменьшается, в результате – стремительный рост вычислительной сложности

## Slide 3: Предлагаемые подходы
Рассмотрим с алгоритмической точки зрения простые методы, но без жесткого ограничения шага по времени;
Вместо структурированных и многоблочных сеток для GPU предпочтительнее использовать декартовы сетки;
Численный метод должен позволять решать задачи со сложной геометрией, представляемой на декартовой несвязной сетке;

## Slide 4: Цель работы -
Декартовы сетки для геометрий любой сложности;
Неявная схема интегрирования по времени;
Целевая архитектура – GPU (и многоядерные процессоры)
Разработка масштабируемого алгоритма и высокоэффективного программного комплекса на его основе для решения задач газовой динамики на простых сетках без жесткого ограничения на выбор шага по времени со следующими свойствами:

## Slide 5: Математическая модель
Стандартная постановка (Эйлерова жидкость)
Альтернативная постановка с специальной правой частью – компенсационным потоком
Pw – мгновенная реакция со стороны жесткой стенки

## Slide 6: Метод свободной границы (FBM)
Ω – объемлющее сеточное разбиение
D - твердое включение с Г = ∂D
3 типа ячеек:
Внутри тв включения
Вне тв включения
Пересекающие Г -
В ячейках типа III выполняется линейное приближение Г
По всем ячейкам из Ω выполняется сквозной единообразный расчет с последующей коррекцией значений в ячейках типа III.
I
II
III

## Slide 7: Численный метод:
Явная схема, устойчива с
Гибридная явно-неявная схема
дискретизация по пространству методом конечного объема;
метод С. К. Годунова вычисления потоков на гранях ячеек;
второй порядок точности по времени и пространству;
Метод расщепления по физическим процессам
Схема абсолютно устойчива при

## Slide 8: Численный метод:
Линеаризация:
- Итерационная невязка
Метод LU-SGS:
Факторизация:
Forward:
Backward:
- СЛАУ для определения итерационного инкремента

## Slide 9: Порядок обхода ячеек расчетной области, неявная схема:
if (I > J) {//сосед обсчитан
...
cell[I] = f1(cell[J]);
...
}
if (I < J) {//сосед не обсчитан
...
cell[I] = f2(cell[J]);
cell[J]+= ...
}
I
ячейка обсчитана
ячейка не обсчитана

## Slide 10: Порядок обхода ячеек расчетной области, неявная схема:
if (I > J) {//сосед обсчитан
...
cell[I] = f1(cell[J]);
...
}
if (I < J) {//сосед не обсчитан
...
cell[I] = f2(cell[J]);
cell[J]+= ...
}
I
J
ячейка обсчитана
ячейка не обсчитана

## Slide 11: Порядок обхода ячеек расчетной области, неявная схема:
if (I > J) {//сосед обсчитан
...
cell[I] = f1(cell[J]);
...
}
if (I < J) {//сосед не обсчитан
...
cell[I] = f2(cell[J]);
cell[J]+= ...
}
I
J
ячейка обсчитана
ячейка не обсчитана

## Slide 12: LU-SGS - распараллеливание
Разделение работы на несколько GPU;
Работа внутри одного многопоточного GPU;
Особенности метода позволяют ввести 2-уровневую параллельность:
Цель: создать эффективный параллельный алгоритм для неявного метода LU-SGS, в точности реализующий работу последовательного
Для этого необходимо выбрать специальный порядок обхода ячеек.

## Slide 13: Глобальный порядок обхода ячеек расчетной области
1. Декомпозиция расчетной области –
«black» и «white» блоки:
2. Обход блоков (forward):
black
white
white
black
white
■ - ячейки обсчитываются
■ - ячейки обсчитаны
- ячейки еще не обсчитаны

## Slide 14: Реализация расчетного цикла(multi-GPU) Стадия 1
black
white
GPU 1
GPU 2
■ - ячейки обсчитываются
■ - ячейки обсчитаны
- ячейки еще не обсчитаны
Двойной периметр и внутренние ячейки разделяются на 2 множества в «шахматном» порядке.
ghost cells

## Slide 15: Реализация расчетного цикла(multi-GPU) Стадия 2
black
white
■ - ячейки обсчитываются
■ - ячейки обсчитаны
- ячейки еще не обсчитаны
GPU 1
GPU 2
?
flag == 1
I
II
ghost cells

## Slide 16: Реализация расчетного цикла(multi-GPU) Стадия 3
black
white
■ - ячейки обсчитываются
■ - ячейки обсчитаны
- ячейки еще не обсчитаны
GPU 1
GPU 2
?
flag == 1
I
II

## Slide 17: Программная реализация:
for (itr=0;itr<N;itr++) {
Gpu_omega<<<params>>>;
Gpu_slope<<<params>>>;
Gpu_predicval<<<params>>>;
Gpu_forward<<<params>>>;
Gpu_backward<<<params>>>;
Gpu_update<<<params>>>;
}
CPU
GPU
RAM
VRAM
NODE M
MPI
CPU
GPU
RAM
VRAM
NODE N
• Cuda 4.2/5.0/5.5;
• Совмещенный счет и копирование в Cuda (streams) и MPI;

## Slide 18: Результаты расчетов
1D, Распределение плотности, t=0.2, 100 ячеек
Modified Sod’s problem
x
density
resudial
iteration
GPU
CPU
Значение невязки от числа итераций

## Slide 19: Результаты расчетов
Обтекание клина, М=2.12, θ=30°.
Н.у. – ударная волна: до фронта p=1,ρ=1,v=0, после фронта – с условием Ренкина – Гюгонио
3D, Распределение давления, t=0.32 c, несвязная декартова сетка 600х400x6, метод свободной границы
2D, Распределение давления, t=0.32 c, связная декартова сетка 300х200

## Slide 20: Результаты расчетов
2D, Обтекание цилиндра, M=3, Re=5•10^4, 1024x1024, t=0.4
Numerical Schlieren
Free Boundary Method (32 GPU)
Penalisation Method*
*O. Boirona, G. Chiavassa, R. Donat. A high-resolution penalization method for large Mach number ﬂows in the
presence of obstacles // Computers & Fluids, N 38, pp 703-714, 2009.

## Slide 21: Результаты расчетов
2D, Обтекание цилиндра, M=2, Re=5•10^4, 1024x1024
Isodensity lines
Free Boundary Method (32 GPU)
Penalisation Method
Fluent (unstructured)

## Slide 22: Результаты расчетов
2D, Обтекание группы цилиндров, M=3, Re=5•10^4, 1024x1024, t=0.5
Numerical Schlieren
Free Boundary Method (32 GPU)
Penalisation Method

## Slide 23: DLR F6, компоновка:
Результаты расчетов
Фюзеляж
Крыло
Пилон
Гондола
Ручное построение геометрии – до 1.5 месяцев

## Slide 24: Результаты расчетов
DLR F6, расчетная сетка - 332x270x914 (80 млн ячеек)
Автоматическое построение
■ - пересекаемая ячейка
■ - внутренняя ячейка

## Slide 25: Результаты расчетов
Коэффициент подъемной силы, эксп CL=0.6
3D, Обтекание DLR F6, M=0.75,α=0.03, 80 млн ячеек, t=30000
Pressure & streamlines
Density
117 GPU, 30 часов

## Slide 26: Масштабируемость, 2D
Chart: Обтекание клина, 3.9 млн ячеек, M=2, 100 шагов по времени
| 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64
time, sec | 250 | 160 | 80.4 | 41 | 21 | 11.3 | 6.14
ideal, sec | 160 | 80 | 40 | 20 | 10 | 5
Суперкомпьютер К100, ИПМ им М.В. Келдыша
Эффективность – 80% на 64 GPU

## Slide 27: Масштабируемость, 3D
Chart: # GPUs
| 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 768
Time, 1 x dt | 6.8 | 3.55 | 1.81 | 0.92 | 0.54 | 0.38
Linear, 1 x dt | 6.8 | 3.4 | 1.7 | 0.85 | 0.425 | 0.283
150 млн ячеек, 1 шаг по времени (взаимодействие ударной волны и погран слоя)
Суперкомпьютер «Ломоносов», МГУ им М.В. Ломоносова
Эффективность – 75% на 768 GPU

## Slide 28: CUDA + MPI
STALL
MPI Send/Recv - RENDEZVOUS
MPI
MPI Send/Recv - EAGER
NO STALL
MPI
Rendezvouz -> Eager: +30% performance!
serailizing
STALL
MPI
cudaDeviceLmemResizeToMax OFF
concurent
NO STALL
cudaDeviceLmemResizeToMax ON
(CUDA 5.0, Intel MPI 4.1.3)

## Slide 29: Выводы
Построен параллельный алгоритм для метода LU-SGS, доказана его корректность и эквивалентность последовательной версии;
Реализован эффективный программный комплекс на основе параллельной версии LU-SGS c использованием метода свободной границы и декартовых сеток для расчета задач газовой динамики на multi-GPU системах;
Предварительные результаты показали корректность работы программного комплекса и его хорошую масштабируемость на системах петафлопного уровня;
Проведено численное моделирование ряда задач аэродинамики;

## Slide 30: Планы
Учет вязких диссипативных эффектов;
Решение сопряженных задач газовой динамики и механики твердого тела;
Оптимизация решателя под современные и будущие архитектуры GPU;
Оптимизация удаленной обработки данных (remote client - cluster), real-time визуализация расчетов;

## Slide 31: Спасибо за внимание!